## Slide 1: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5ο εξάμηνο ΣΗΜΜΥ Ακαδημαϊκό Έτος: 2019-20 Κεφάλαιο #2 Διονύσης Πνευματικάτος pnevmati@cslab.ece.ntua.gr http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/comparch/
1

## Slide 2
Instruction
Fetch (IF)
Instruction
Decode (ID)
Operand
Fetch (OF)
Execute (Ex)
Result
Store (WB)
Next
Instruction
Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών
Μορφή Εντολών:
  μεταβλητό ή σταθερό μέγεθος bytes για κάθε εντολή; (8086 1-17 bytes, MIPS 4 bytes)
Πώς γίνεται η αποκωδικοποίηση (ID);
Που βρίσκονται τα ορίσματα (operands) και το αποτέλεσμα:
  Μνήμη-καταχωρητές, πόσα ορίσματα, τι μεγέθους;
  Ποια είναι στη μνήμη και ποια όχι;
Αριθμός εντολών
Πόσοι κύκλοι για κάθε εντολή;

## Slide 3
Κατηγορίες Αρχιτεκτονικών Συνόλου Εντολών
Αρχιτεκτονικές Συσσωρευτή (accumulator architectures)
(μας θυμίζει κάτι?)
Αρχιτεκτονικές επεκταμένου συσσωρευτή ή καταχωρητών ειδικού σκοπού (extended accumulator ή special purpose register)
Αρχιτεκτονικές Καταχωρητών Γενικού Σκοπού
    3α. register-memory
    3b. register-register (RISC)

## Slide 4
Αρχιτεκτονικές Συσσωρευτή (1)
1η γενιά υπολογιστών: h/w ακριβό, μεγάλο μέγεθος καταχωρητή.
Ένας καταχωρητής για όλες τις αριθμητικές εντολές (συσσώρευε όλες τις λειτουργίες  Συσσωρευτής (Accum)
Σύνηθες: 1ο όρισμα είναι ο Αccum, 2o η μνήμη, αποτέλεσμα στον Accum π.χ. add 200
Παράδειγμα:
A = B + C
Accum = Memory(AddressB);
Accum = Accum + Memory(AddressC);
Memory(AddressA) = Accum;
Load AddressB
Add AddressC
Store AddressA
Όλες οι μεταβλητές αποθηκεύονται στη μνήμη. Δεν υπάρχουν βοηθητικοί καταχωρητές

## Slide 5
Αρχιτεκτονικές Συσσωρευτή (2)
Κατά:
Χρειάζονται πολλές εντολές για ένα πρόγραμμα
Κάθε φορά πήγαινε-φέρε από τη μνήμη
(? Κακό είναι αυτό)
Bottleneck o Accum!
Υπέρ:
Εύκολοι compilers, κατανοητός προγραμματισμός, εύκολη σχεδίαση h/w
Λύση; Πρόσθεση καταχωρητών για συγκεκριμένες λειτουργίες (ISAs καταχωρητών ειδικού σκοπού)

## Slide 6
Αρχιτεκτονικές Επεκταμένου Συσσωρευτή
Καταχωρητές ειδικού σκοπού π.χ. δεικτοδότηση, αριθμητικές πράξεις
Υπάρχουν εντολές που τα ορίσματα είναι όλα σε καταχωρητές
Κατά βάση (π.χ. σε αριθμητικές εντολές) το ένα όρισμα στη μνήμη.

## Slide 7
Αρχιτεκτονικές Καταχωρητών Γενικού Σκοπού
1. CISC
Complex Instruction Set Computer
Εντολές για πράξεις Register-Memory ή Memory-Memory
Αφήνουν το ένα όρισμα να είναι στη μνήμη (πχ. 80386)
2. RISC
Reduced Instruction Set Computer
Πράξεις μόνο Register-Register (load store) (1980+)
register-register
accumulator
Memory-memory
extended-accumulator
register-memory
Load R1, B
Add R1, C
Store A, R1
A=B+C
Load R1, B
Load R2, C
Add R3, R1, R2
Store A, R3

## Slide 8
Αρχιτεκτονική Στοίβας
Καθόλου registers! Stack model ~ 1960!!!
Στοίβα που μεταφέρονται τα ορίσματα που αρχικά βρίσκονται στη μνήμη. Καθώς βγαίνουν γίνονται οι πράξεις και το αποτέλεσμα ξαναμπαίνει στη στοίβα.
Θυμάστε τα HP calculators με reverse polish notation
A=B+C
push Address C
push AddressB
Add
pop AddressA

## Slide 9
Εντολές μεταβλητού μήκους:
1-17 bytes 80x86
1-54 bytes VAX, IBM
Γιατί??
Ιnstruction Memory ακριβή, οικονομία χώρου!!!!
Εμείς στο μάθημα: register-register ISA! (load- store). Γιατί??
Οι καταχωρητές είναι γρηγορότεροι από τη μνήμη
Μειώνεται η κίνηση με μνήμη
Δυνατότητα να υποστηριχθεί σταθερό μήκος εντολών
(τα ορίσματα είναι καταχωρητές, άρα ό αριθμός τους (πχ. 1-32 καταχωρητές) όχι δ/νσεις μνήμης
Compilers πιο δύσκολοι!!!
Αρχιτεκτονικές CISC

## Slide 10
Η ομοιομορφία των λειτουργιών συμβάλλει στην απλότητα του υλικού (Simplicity favors Regularity)
Όσο μικρότερο τόσο ταχύτερο! (smaller is faster)
H καλή σχεδίαση απαιτεί σημαντικούς συμβιβασμούς (Good design demands good compromises)
Γενικότητες? Θα τα δούμε στη συνέχεια......
Βασικές Αρχές Σχεδίασης (Patterson-Hennessy COD2e)

## Slide 11
Η MIPS Technologies έκανε εμπορικό τον Stanford MIPS
Μεγάλο μερίδιο της αγοράς των πυρήνων ενσωματωμένων επεξεργαστών
Εφαρμογές σε καταναλωτικά ηλεκτρονικά, εξοπλισμό δικτύων και αποθήκευσης, φωτογραφικές μηχανές, εκτυπωτές, …
Τυπικό πολλών σύγχρονων ISA (Instruction Set Architecture)
Πληροφορία στην αποσπώμενη κάρτα Αναφοράς Δεδομένων MIPS (πράσινη κάρτα), και τα Παραρτήματα Β και Εx
Σύνολο Εντολών MIPS

## Slide 12
Λέξεις των 32 bit
Μνήμη οργανωμένη σε bytes
  Κάθε byte είναι μια ξεχωριστή δνση
  230 λέξεις μνήμης των 32 bits
  Ακολουθεί το μοντέλο big Endian
Register File
  32 καταχωρητές γενικού σκοπού
Εντολές :
  αποθήκευσης στη μνήμη (lw, sw)
  αριθμητικές (add, sub κλπ)
  διακλάδωσης (branch instructions)
Σύνολο Εντολών MIPS
Memory [0] | 32 bits
Memory [4] | 32 bits
Memory [8] | 32 bits
Memory [12] | 32 bits

## Slide 13
Big Endian vs Little Endian
Big Endian: H δνση του πιο σημαντικού byte (MSB) είναι και δνση της λέξης
Little Endian: H δνση του λιγότερο σημαντικού byte (LSB) είναι και δνση της λέξης
H λέξη αποθηκεύεται πάντα σε συνεχόμενες θέσεις:
δνση, δνση+1, δνση+2,δνση+3
A[0] | 0 | MSB
 | 1 | 
 | 2 | 
 | 3 | LSB
A[1] | 4 | MSB
 | 5 | 
 | 6 | 
 | 7 | LSB
A[2] | 8 | MSB
 | 9 | 
 | 10 | 
 | 11 | LSB
A[0] | 0 | LSB
 | 1 | 
 | 2 | 
 | 3 | MSB
A[1] | 4 | LSB
 | 5 | 
 | 6 | 
 | 7 | MSB
A[2] | 8 | LSB
 | 9 | 
 | 10 | 
 | 11 | MSB
BIG_ENDIAN
LITTLE_ENDIAN
8 bits

## Slide 14
MIPS ISA : Αριθμητικές λειτουργίες
Πρόσθεση και αφαίρεση (add, sub)
  Πάντα 3 ορίσματα – ΠΟΤΕ δνση μνήμης
  Δύο προελεύσεις και ένας προορισμός
add a, b, c # a = b + c
Όλες οι αριθμητικές λειτουργίες έχουν αυτή τη μορφή
1η αρχή σχεδίασης: η απλότητα ευνοεί την κανονικότητα
  Η κανονικότητα κάνει την υλοποίηση απλούστερη
  Η απλότητα επιτρέπει μεγαλύτερη απόδοση με χαμηλότερο κόστος

## Slide 15: Τελεστές - Καταχωρητές
Οι αριθμητικές εντολές χρησιμοποιούν καταχωρητές ως τελεστές (operands)
Ο MIPS διαθέτει ένα αρχείο καταχωρητών (register file) με 32 καταχωρητές των 32-bit
  Χρήση για τα δεδομένα που προσπελάζονται συχνά
  Αρίθμηση καταχωρητών από 0 έως 31
Ονόματα του συμβολομεταφραστή (assembler)
  $t0, $t1, …, $t9 για προσωρινές τιμές
  $s0, $s1, …, $s7 για αποθηκευμένες μεταβλητές
2η αρχή σχεδίασης : το μικρότερο είναι ταχύτερο
  παραβολή με κύρια μνήμη: εκατομμύρια θέσεων

## Slide 16: Παράδειγμα
Κώδικας σε C
a = b + c;
d = a – e;
Μετάφραση σε κώδικα MIPS
add a, b, c
sub d, a, e

## Slide 17
Κώδικας σε C
f = (g + h) – (i + j);
Τι παράγει ο compiler?
Μετάφραση σε κώδικα MIPS
add $t0, $s1, $s2 # προσωρινή μεταβλητή t0
add $t1, $s3. $s4 # προσωρινή μεταβλητή t1
sub $s0, $t0, $t1
Παράδειγμα

## Slide 18
Οι γλώσσες προγραμματισμού έχουν:
απλές μεταβλητές
σύνθετες δομές (π.χ. arrays, structs)
O υπολογιστής τις αναπαριστά ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ.
  Επομένως χρειαζόμαστε εντολές μεταφοράς δεδομένων από και προς τη μνήμη.
Τελεστές - Μνήμη

## Slide 19
Εντολή μεταφοράς δεδομένων από τη μνήμη
load καταχωρητής, σταθερά(καταχωρητής)
lw $t1, 4($s2)
φορτώνουμε στον $t1 την τιμή M[$s2+4]
Τελεστές - Μνήμη

## Slide 20
Κώδικας C
g = h + A[8];
  g στον $s1, h στον $s2 και η δνση βάσης του A στον $s3.
Μεταγλωττισμένος κώδικας MIPS
  Ο δείκτης 8 απαιτεί offset 32 (4 byte ανά λέξη).
lw $t0, 32($s3)
add $s1, $s2, $t0
offset
base register
Παράδειγμα

## Slide 21
Μνήμη είναι byte addressable
Δύο διαδοχικές λέξεις διαφέρουν κατά 4
alignment restriction (ευθυγράμμιση)
  λέξεις ξεκινάνε πάντα σε διεύθυνση πολ/σιο του 4
Οργάνωση Μνήμης

## Slide 22
Κώδικας C
Α[12] = h + A[8];
  h στον $s2 και η δνση βάσης του A στον $s3.
Μεταγλωττισμένος κώδικας MIPS
  Ο δείκτης 8 απαιτεί offset 32 (4 byte ανά λέξη).
lw $t0, 32($s3)
add $t0, $t0, $s2
sw $t0, 48($s3)
offset
base register
Παράδειγμα 2

## Slide 23
Άμεσοι Τελεστέοι (Immediate)
Σταθερά δεδομένα καθορίζονται σε μια εντολή
addi $s3, $s3, 4
Δεν υπάρχει εντολή άμεσης αφαίρεσης (sub immediate)
Απλώς χρησιμοποιείται μια αρνητική σταθέρα
addi $s2, $s1, -1
3η αρχή σχεδίασης: Κάνε τη συνηθισμένη περίπτωση γρήγορη
  Οι μικρές σταθερές είναι συνηθισμένες
  Ο άμεσος τελεστέος αποφεύγει μια εντολή φόρτωσης (load)

## Slide 24
H σταθερά ΜΗΔΕΝ
Ακολουθώντας πάλι την 3η αρχή σχεδίασης, ο MIPS έχει στον καταχωρητή $zero αποθηκευμένη τη σταθερά 0.
  Δεν μπορεί να εγγραφεί άλλη τιμή
Χρήσιμη σε πολλές λειτουργίες
  Μετακίνηση δεδομένων μεταξύ καταχωρητών
  π.x. add $t1, $t2, $zero

## Slide 25
Συνοπτικά, στον MIPS ο τελεστής κάποιας εντολής μπορεί να είναι :
    Ένας από τους 32 καταχωρητές
    Μία από τις 230 λέξεις της μνήμης
    Ένα από τα 232 bytes της μνήμης
Σύνοψη – Τελεστέοι MIPS

## Slide 26
Εκτός από το συνήθη συμβολισμό των καταχωρητών με $ ακολουθούμενο από τον αριθμό του καταχωρητή, μπορούν επίσης να παρασταθούν και ως εξής :
Αρ. Καταχωρητή Όνομα Χρήση Preserved on call?
0
1
2-3
4-7
8-15
16-23
24-25
26-27
28
29
30
31
$zero
$at
$v0-$v1
$a0-$a3
$t0-$t7
$s0-$s7
$t8-$t9
$k0-$k1
$gp
$sp
$fp
$ra
Constant value 0
Reserved for assembler
Values for result and
expression evaluation
Arguments
Temporaries
Saved
More temporaries
Reserved for operating system
Global pointer
Stack pointer
Frame pointer
Return address
n.a.
όχι
όχι
ναι
όχι
ναι
όχι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
Κανόνες Ονοματοδοσίας και Χρήση των MIPS Registers

## Slide 27
Αναπαράσταση Εντολών (1)
Οι εντολές κωδικοποιούνται στο δυαδικό σύστημα
  Κώδικας μηχανής (machine code)
  Υλικό υπολογιστών → υψηλή-χαμηλή τάση, κλπ.
Εντολές MIPS :
  Κωδικοποιούνται ως λέξεις εντολής των 32 bit
  Μικρός αριθμός μορφών (formats) για τον κωδικό λειτουργίας (opcode), τους αριθμούς καταχωρητών, κλπ. …
  Κανονικότητα!
Αριθμοί καταχωρητών
  $t0 – $t7 είναι οι καταχωρητές 8 – 15
  $t8 – $t9 είναι οι καταχωρητές 24 – 25
  $s0 – $s7 είναι οι καταχωρητές 16 – 23

## Slide 28
Συμβολική αναπαράσταση:
add $t0, $s1, $s2
Πώς την καταλαβαίνει ο MIPS?
0 | 17 | 18 | 8 | 0 | 32
add
$s1
$s2
$t0
unused
000000 | 10001 | 10010 | 01000 | 00000 | 10000
6 bit
5 bit
5 bit
5 bit
5 bit
6 bit
Κώδικας μηχανής
Assembly
Αναπαράσταση Εντολών (2)

## Slide 29
Θυμηθείτε την 1η αρχή σχεδίασης: Η ομοιομορφία των λειτουργιών συμβάλλει στην απλότητα του υλικού
op | rs | rt | rd | shamt | funct
6 bits | 5bits | 5bits | 5bits | 5bits | 6bits
R-Type
(register type)
Op: opcode
rs,rt: register source operands
Rd: register destination operand
Shamt: shift amount
Funct: op specific (function code)
add $rd, $rs, $rt
Μορφή Εντολής – Instruction Format

## Slide 30
OP
rs
rt
rd
shamt
funct
6 bits 5 bits 5 bits 5 bits 5 bits 6 bits
R-Type: Όλες οι εντολές της ALU που χρησιμοποιούν 3 καταχωρητές
Destination register in rd
Operand register in rt
Operand register in rs
Παραδείγματα :
  add $1,$2,$3 and $1,$2,$3
  sub $1,$2,$3 or $1,$2,$3
MIPS R-Type (ALU)

## Slide 31
op | rs | rt | rd | shamt | funct
6 bit
5 bit
5 bit
5 bit
5 bit
6 bit
Τι γίνεται με τη load?
Πώς χωράνε οι τελεστές της στα παραπάνω πεδία? Π.χ. η σταθερά της lw.
lw $t1, 8000($s3)
σε ποιο πεδίο χωράει;
Αναπαράσταση Εντολών στον Υπολογιστή (R-Type)

## Slide 32
Δεν μας αρκεί το R-Type
  Τι γίνεται με εντολές που θέλουν ορίσματα διευθύνσεις ή σταθερές?
  Θυμηθείτε, θέλουμε σταθερό μέγεθος κάθε εντολής (32 bit)
H καλή σχεδίαση απαιτεί σημαντικούς συμβιβασμούς (3η αρχή)
Ι-Type:
op | rs | rt | address_offset
6 bits | 5 bits | 5 bits | 16 bits
Τα 3 πρώτα πεδία (op,rs, rt) έχουν το ίδιο όνομα και μέγεθος όπως και πριν
lw $rt, address_offset($rs)
MIPS I-Type

## Slide 33
Παράδειγμα:
lw $t0, 32($s3)
op | rs | rt | σταθερά ή διεύθυνση
6 bit
5 bit
5 bit
16 bit
xxxxxx | 19 | 8 | 32
Kαταχωρητές (σκονάκι )
$s0, ..., $s7 αντιστοιχίζονται στους 16 - 23
$t0, ..., $t7 αντιστοιχίζονται στους 8 - 15
I-format
Αναπαράσταση Εντολών στον Υπολογιστή (I-Type)

## Slide 34
  address: 16-bit memory address offset in bytes added to base register.
Παραδείγματα :
      Store word: sw $3, 500($4)
      Load word: lw $1, 30($2)
OP
rs
rt
address
6 bits 5 bits 5 bits 16 bits
Offset
base register in rs
source register in rt
Destination register in rt
Offset
base register in rs
MIPS I-Type : Load/Store

## Slide 35
  immediate: Constant second operand for ALU instruction.
Παραδείγματα :
      add immediate: addi $1,$2,100
      and immediate andi $1,$2,10
Οι I-Type εντολές της ALU χρησιμοποιούν 2 καταχωρητές και μία σταθερή τιμή
I-Type είναι και οι εντολές Loads/stores, conditional branches.
OP
rs
rt
immediate
6 bits 5 bits 5 bits 16 bits
Result register in rt
Source operand register in rs
Constant operand
in immediate
MIPS I-Type : ALU

## Slide 36
Instruction Σχόλια
sw $3, 500($4) Store word
sh $3, 502($2), Store half
sb $2, 41($3) Store byte
lw $1, 30($2) Load word
lh $1, 40($3) Load halfword
lhu $1, 40($3) Load halfword unsigned
lb $1, 40($3) Load byte
lbu $1, 40($3) Load byte unsigned
lui $1, 40 Load Upper Immediate (16 bits shifted left by 16)
0000 … 0000
LUI R5
R5
MIPS data transfer instructions : Παραδείγματα (1)

## Slide 37
Τι γίνεται με τις μεγαλύτερες σταθερές;
Έστω ότι θέλουμε να φορτώσουμε μια 32-bit σταθερά σε κάποιο καταχωρητή, π.χ. 1010101010101010 1010101010101010
Θα χρησιμοποιήσουμε την “Load Upper Immediate“ εντολή π.χ. lui $t0, 1010101010101010 $t0
Στη συνέχεια πρέπει να θέσουμε σωστά τα lower order bits π.χ. ori $t0, 1010101010101010
1010101010101010
0000000000000000
0000000000000000
1010101010101010
1010101010101010
1010101010101010
ori
1010101010101010
0000000000000000
Μηδενικά
MIPS data transfer instructions : Παραδείγματα (2)

## Slide 38
εντολή | μορφή | op | rs | rt | rd | shamt | funct | address
add | R | 0 | reg | reg | reg | 0 | 32ten | δ.ε.
sub | R | 0 | reg | reg | reg | 0 | 34ten | δ.ε.
addi | I | 8ten | reg | reg | δ.ε. | δ.ε. | δ.ε. | σταθ.
lw | I | 35ten | reg | reg | δ.ε. | δ.ε. | δ.ε. | διευθ.
sw | I | 43ten | reg | reg | δ.ε. | δ.ε. | δ.ε. | διευθ.
Αναπαράσταση Εντολών στον Υπολογιστή

## Slide 39
Παράδειγμα: Μεταγλωττίστε το A[300] = h + A[300]
$t1 δνση βάσης πίνακα Α (32 bit/στοιχείο Α[i]), $s2 μεταβλητή h
lw $t0, 1200($t1)
add $t0, $s2, $t0
sw $t0, 1200($t1)
Αναπαράσταση Εντολών στον Υπολογιστή
op | rs | rt | rd | shamt | funct
35 | 9 | 8 | 1200 |  | 
0 | 18 | 8 | 8 | 0 | 32
43 | 9 | 8 | 1200 |  | 
op | rs | rt | rd | shamt | funct
100011 | 01001 | 01000 | 0000 0100 1011 0000 |  | 
000000 | 10010 | 01000 | 8 | 0 | 32
101011 | 01001 | 01000 | 0000 0100 1011 0000 |  | 

## Slide 40
Λογικές Λειτουργίες | Τελεστές C | Εντολές MIPS
Shift left | << | Sll (shift left logical)
Shift right | >> | Srl (shift right logical)
AND | & | and, andi
OR | ¦ | or, ori
NOT | ~ | nor
Λογικές Λειτουργίες (Πράξεις) (1)

## Slide 41
SHIFT
$s0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 = 9ten 
sll $t2, $s0, 4
Κάνουμε shift αριστερά το περιεχόμενο του $s0 κατά 4 θέσεις
0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0000 = 144ten
και τοποθετούμε το αποτέλεσμα στον $t2.
!!Το περιεχόμενο του $s0 μένει αμετάβλητο!!
Λογικές Λειτουργίες (Πράξεις) (2)

## Slide 42
SHIFT
sll $t2, $s0, 4
op | rs | rt | rd | shamt | funct
0 | 0 | 16 | 10 | 4 | 0
000000 | 00000 | 10000 | 01010 | 00100 | 000000
6 bit
5 bit
5 bit
5 bit
5 bit
6 bit
Kαταχωρητές (σκονάκι )
$s0, ..., $s7 αντιστοιχίζονται στους 16 - 23
$t0, ..., $t7 αντιστοιχίζονται στους 8 - 15
sll: opcode=0, funct=0
Λογικές Λειτουργίες (Πράξεις) (3)

## Slide 43
AND, OR
$t2: 0000 0000 0000 0000 0000 1101 0000 0000
$t1: 0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
and $t0, $t1, $t2 # Μάσκα
$t0: 0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000 0000
or $t0, $t1, $t2
$t0: 0000 0000 0000 0000 0011 1101 0000 0000
Λογικές Λειτουργίες (Πράξεις) (4)

## Slide 44
NOT, NOR
$t1: 0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
$t3: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
not $t0, $t1 δεν χρειάζεται γιατί μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη nor:
A NOR 0 = NOT (A OR 0) = NOT A
nor $t0, $t1, $t3
$t0: 1111 1111 1111 1111 1100 0011 1111 1111
Λογικές Λειτουργίες (Πράξεις) (5)

## Slide 45
Instruction Παράδειγμα Έννοια Σχόλια
add add $1,$2,$3 $1 = $2 + $3 3 operands; exception possible
subtract sub $1,$2,$3 $1 = $2 – $3 3 operands; exception possible
add immediate addi $1,$2,100 $1 = $2 + 100 + constant; exception possible
add unsigned addu $1,$2,$3 $1 = $2 + $3 3 operands; no exceptions
subtract unsigned subu $1,$2,$3 $1 = $2 – $3 3 operands; no exceptions
add imm. unsign. addiu $1,$2,100 $1 = $2 + 100 + constant; no exceptions
multiply mult $2,$3 Hi, Lo = $2 x $3 64-bit signed product
multiply unsigned multu$2,$3 Hi, Lo = $2 x $3 64-bit unsigned product
divide div $2,$3 Lo = $2 ÷ $3, Lo = quotient, Hi = remainder
Hi = $2 mod $3
divide unsigned divu $2,$3 Lo = $2 ÷ $3, Unsigned quotient & remainder
Hi = $2 mod $3
Move from Hi mfhi $1 $1 = Hi Used to get copy of Hi
Move from Lo mflo $1 $1 = Lo Used to get copy of Lo
MIPS Arithmetic Instructions : Παραδείγματα

## Slide 46
Instruction Παράδειγμα Έννοια Σχόλια
and and $1,$2,$3 $1 = $2 & $3 3 reg. operands; Logical AND
or or $1,$2,$3 $1 = $2 | $3 3 reg. operands; Logical OR
xor xor $1,$2,$3 $1 = $2  $3 3 reg. operands; Logical XOR
nor nor $1,$2,$3 $1 = ~($2 |$3) 3 reg. operands; Logical NOR
and immediate andi $1,$2,10 $1 = $2 & 10 Logical AND reg, constant
or immediate ori $1,$2,10 $1 = $2 | 10 Logical OR reg, constant
xor immediate xori $1, $2,10 $1 = ~$2 &~10 Logical XOR reg, constant
shift left logical sll $1,$2,10 $1 = $2 << 10 Shift left by constant
shift right logical srl $1,$2,10 $1 = $2 >> 10 Shift right by constant
shift right arithm. sra $1,$2,10 $1 = $2 >> 10 Shift right (sign extend)
shift left logical sllv $1,$2,$3 $1 = $2 << $3 Shift left by variable
shift right logical srlv $1,$2, $3 $1 = $2 >> $3 Shift right by variable
shift right arithm. srav $1,$2, $3 $1 = $2 >> $3 Shift right arith. by variable
MIPS Logic/Shift Instructions : Παραδείγματα

## Slide 47
beq, bne
beq reg1, reg2, L1 #branch if equal
Αν οι καταχωρητές reg1 και reg2 είναι ίσοι, πήγαινε στην ετικέτα L1
bne reg1, reg2, L1 #branch if not equal
Αν οι καταχωρητές reg1 και reg2 δεν είναι ίσοι, πήγαινε στην ετικέτα L1
Εντολές Λήψης Αποφάσεων (1)

## Slide 48
Παράδειγμα:
if(i == j) f = g + h; else f = g – h;
με f, g, h, i, j αντιστοιχούνται σε $s0, ..., $s4
version 1
bne $s3, $s4, Else
add $s0, $s1, $s2
j Exit
Else: sub $s0, $s1, $s2
Exit:
version 2
beq $s3, $s4, Then
sub $s0, $s1, $s2
j Exit
Then: add $s0, $s1, $s2
Exit:
Εντολές Λήψης Αποφάσεων (2)

## Slide 49
Βρόχοι (Loops)
while (save[i] == k) i += 1;
με i = $s3, k = $s5, save base addr = $s6
Loop: sll $t1, $s3, 2 #πολ/ζω i επί 4
add $t1, $t1, $s6
lw $t0, 0($t1)
bne $t0, $s5, Exit
addi $s3, $s3, 1
j Loop
Exit:
Εντολές Λήψης Αποφάσεων (3)

## Slide 50
Συγκρίσεις
slt $t0, $s3, $s4 # set on less than
Ο καταχωρητής $t0 τίθεται με 1 αν η τιμή στον $s3 είναι μικρότερη από την τιμή στο $s4.
Σταθερές ως τελεστέοι είναι δημοφιλείς στις συγκρίσεις
slti $t0, $s2, 10 # set on less than immediate
Ο καταχωρητής $t0 τίθεται με 1 αν η τιμή στον $s2 είναι μικρότερη από την τιμή 10.
Εντολές Λήψης Αποφάσεων (4)

## Slide 51
Γιατί όχι blt, bge κτλ;
Το υλικό για τις <, ≥, … είναι πιο αργό από αυτό για τις =, ≠
    Ο συνδυασμός συνθηκών για μια διακλάδωση περιλαμβάνει περισσότερη δουλειά ανά εντολή.
    Πιο αργό ρολόι
    Επιβαρύνονται όλες οι εντολές!
Οι beq, bne είναι η συνήθης περίπτωση
Καλός σχεδιαστικός συμβιβασμός.
Εντολές Λήψης Αποφάσεων (5)

## Slide 52
Instruction Παράδειγμα Έννοια
branch on equal beq $1,$2,100 if ($1 == $2) go to PC+4+10
Equal test; PC relative branch
branch on not eq. bne $1,$2,100 if ($1!= $2) go to PC+4+100
Not equal test; PC relative branch
set on less than slt $1,$2,$3 if ($2 < $3) $1=1; else $1=0
Compare less than; 2’s comp.
set less than imm. slti $1,$2,100 if ($2 < 100) $1=1; else $1=0
Compare < constant; 2’s comp.
set less than uns. sltu $1,$2,$3 if ($2 < $3) $1=1; else $1=0
Compare less than; natural numbers
set l. t. imm. uns. sltiu $1,$2,100 if ($2 < 100) $1=1; else $1=0
Compare < constant; natural numbers
jump j 10000 go to 10000 Jump to target address
jump register jr $31 go to $31 For switch, procedure return
jump and link jal 10000 $31 = PC + 4; go to 10000 For function/procedure call
MIPS Branch, Compare, Jump : Παραδείγματα

## Slide 53
branch if equal
beq $s3, $s4, L1 # goto L1 if $s3 equals $s4
branch if !equal
bne $s3, $s4, L1 # goto L1 if $s3 not equals $s4
j L1 # goto L1
..... είναι I –Type εντολές
Όμως:
slt $t0, $s3, $s4 #set $t0 to 1 if $s3 is less than $s4;else set $t0 to 0
Πόσο μεγάλο είναι το μήκος του address L1;
Πόσο «μεγάλο» μπορεί να είναι το άλμα;
Εντολές διακλάδωσης – branching instructions
unconditional
Jump
jr $t1 # goto $t1
..... είναι R –Type εντολή

## Slide 54
  address: 16-bit memory address branch target offset in words added to PC to form branch address.
Παραδείγματα :
    Branch on equal beq $1,$2,100
    Branch on not equal bne $1,$2,100
OP
rs
rt
address
6 bits 5 bits 5 bits 16 bits
Register in rs
Register in rt
Final offset is calculated in bytes, equals to
{instruction field address} x 4, e.g. new PC = PC + 400
MIPS Branch I-Type

## Slide 55
  jump target: jump memory address in words.
Παραδείγματα :
      Jump j 10000
      Jump and Link jal 10000
J-Type: jump j, jump and link jal
OP
jump target
6 bits 26 bits
final jump memory address in bytes is calculated
from {jump target} x 4
MIPS J-Type

## Slide 56
Jump (J-type):
  j 10000 # jump to address 10000
Jump Register (R-type):
  jr rs # jump to 32 bit address in register rs
Jump and Link (J-type):
  jal 10000 # jump to 10000 and save PC in $ra
  Χρήση για κλήση διαδικασιών/μεθόδων.
  Αποθηκεύει τη διεύθυνση επιστροφής (PC+4) στον καταχωρητή 31 ($ra)
  Η επιστροφή από τη διαδικασία επιτυγχάνεται με χρήση “jr $ra”
  Οι εμφωλιασμένες διαδικασίες πρέπει να αποθηκεύουν τον $ra στη στοίβα και να χρησιμοποιούν τους καταχωρητές $sp (stack pointer) και $fp (frame pointer) για να χειρίζονται τη στοίβα
Jump and Link Register (R-type):
  jalr rs. # jump to 32 bit address in register rs and save PC in $ra
Εντολές Jump

## Slide 57
op
rs
rt
rd
shamt
funct
6 bits 5 bits 5 bits 5 bits 5 bits 6 bits
op
rs
rt
immediate value / address offset
6 bits 5 bits 5 bits 16 bits
op
jump target address
6 bits 26 bits
R-type (add, sub, slt, shift*, jr, jalr)
I-type (beq, bne + addi, lui + lw, sw)
J-type (j, jal)
Σύνοψη – MIPS Instruction Formats

## Slide 58
Ο υπολογιστής κάνει πολλές εργασίες φορτώνοντας δεδομένα στη μνήμη
Δεδομένα και εντολές είναι στοιχεία στη μνήμη
Π.χ. compilers μεταφράζουν στοιχεία σε κάποια άλλα στοιχεία
Η μνήμη αποθηκεύει αριθμούς των x-bit (32, 64, κλπ)
Έννοια αποθηκευμένου προγράμματος

## Slide 59
Κείμενο (Text)
  Kώδικας προγράμματος
Στατικά Δεδομένα (Static data)
  Καθολικές Μεταβλητές (π.χ. στατικές μεταβλητές της C, constant arrays και συμβολοσειρές (strings)
Δυναμικά Δεδομένα
  Σωρός (Heap)
  π.χ. malloc στη C
Στοίβα (stack)
  Αυτόματη αποθήκευση, τοπικές μεταβλητές, παράμετροι συνάρτησης
Διάταξη της Μνήμης ενός προγράμματος
(Memory layout of a program)

## Slide 60: Memory layout of programs (συνέχεια)
1. Text segment (κώδικας προγράμματος)
2. Initialized data segment (or .data segment): contains global variables, static variables
divided into read only area + read-write area
e.g char s[]=“hello world”
int debug = 1
const char * string =“hello world”;
“hello world” literal stored in ro area,
string stored in rw area
static int i = 10
global int i = 10
3. Uninitialized data segment (or .bss segment) bss: block started by symbol
all global variables and static variables that are initialized to zero or do not have explicit initialization in source code.
int j ; static int i;
4. Stack
stack pointer. Local variables from a function.
5. Heap
Heap pointer. Dynamic memory allocation. Malloc, realloc, free.

## Slide 61
Applications / HLL
  Integer
  Floating point Character
  String
  Date
  Currency
  Text,
  Objects (ADT)
  Blob
  double precision
  Signed, unsigned
Hardware support
  Numeric data types
    Integers
      8 / 16 / 32 / 64 bits
      Signed or unsigned
      Binary coded decimal (COBOL, Y2K!)
    Floating point
      32 / 64 /128 bits
  Nonnumeric data types
    Characters
    Strings
    Boolean (bit maps)
    Pointers
Τύποι Δεδομένων

## Slide 62
Βασικός τύπος δεδομένων: 32-bit word
  0100 0011 0100 1001 0101 0011 0100 0101
  Integers (signed or unsigned)
    1,128,878,917
  Floating point numbers
    201.32421875
  4 ASCII χαρακτήρες (en.wikipedia.org/wiki/ASCII)
    C I S E
  Διευθύνσεις μνήμης (pointers)
    0x43495345
  Εντολές (opcode = 010000, …)
Τύποι Δεδομένων : MIPS (1)

## Slide 63
16-bit σταθερές (immediates)
  addi $s0, $s1, 0x8020
  lw $t0, 20($s0)
Half word (16 bits)
  lh (lhu): load half word lh $t0, 20($s0)
  sh: save half word sh $t0, 20($s0)
Byte (8 bits)
  lb (lbu): load byte lb $t0, 20($s0)
  sb: save byte sb $t0, 20($s0)
Τύποι Δεδομένων : MIPS (2)

## Slide 64
lb $s1, 4($s0)
10101010
0x10000000
Address
Memory Bytes
0x10000000
0xFFFFFFAA
$s0:
$s1:
lbu $s1, 4($s0)
0x10000000
0x000000 AA
$s0:
$s1:
Εντολές λειτουργίας Byte
lb => Επέκταση προσήμου, lbu => zero-fill

## Slide 65
Void strcpy (char x[], char y[]) {
int i;
i = 0;
while ((x[i]=y[i]) != 0)
i = i + 1;
}
strcpy:
subi $sp, $sp, 4
sw $s0, 0($sp)
add $s0, $zero, $zero # i=0
L1: add $t1, $a1, $s0
lb $t2, 0($t1)
add $t3, $a0, $s0
sb $t2, 0($t3)
beq $t2, $zero, L2
addi $s0, $s0, 1 # i++
j L1
L2: lw $s0, 0($sp)
addi $sp, $sp, 4
jr $ra
C convention:
  Null byte (00000000) represents end of the string
Importance of comments in MIPS!
Παράδειγμα : Αντιγραφή String

## Slide 66
Συχνά χρησιμοποιούνται μικρές σταθερές (50% των τελεστών)
  e.g., A = A + 5;
Λύση
  Αποθήκευση ‘τυπικών σταθερών’ στη μνήμη και φόρτωση τους.
  Δημιουγία hard-wired καταχωρητών (π.χ. $zero) για σταθερές όπως 0, 1 κτλ.
MIPS Instructions: slti $8, $18, 10 andi $29, $29, 6 ori $29, $29, 0x4a
addi $29, $29, 4
8
4
29
29
Σταθερές

## Slide 67
Διευθύνσεις για δεδομένα και εντολές
Δεδομένα (τελεστές / αποτελέσματα)
  Καταχωρητές
  Θέσεις μνήμης
  Σταθερές
Αποδοτική κωδικοποίηση διευθύνσεων (χώρος: 32 bits)
  Καταχωρητές (32) => 5 bits κωδικοποιούν 1 32-bit δνση
  Destructive instructions: reg2 = reg2 + reg1
  Accumulator
  Stack
Τα opcodes μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους διευθυνσιοδότησης
  Orthogonality of opcodes and addressing modes
Τρόποι Διευθυνσιοδότησης

## Slide 68
Διευθυνσιοδότηση μέσω καταχωρητή (Register addressing)
  Η πιο συνηθισμένη (σύντομη και ταχύτατη)
  add $3, $2, $1
Διευθυνσιοδότηση βάσης (Base addressing)
  O τελεστέος είναι σε μια θέση μνήμης με κάποιο offset
  lw $t0, 20 ($t1)
Άμεση διευθυνσιοδότηση (Immediate addressing)
  Ο τελεστέος είναι μια μικρή σταθερά και περιέχεται στην εντολή
  addi $t0, $t1, 4 (signed 16-bit integer)
Διευθυνσιοδότηση Δεδομένων

## Slide 69
Οι διευθύνσεις έχουν μήκος 32 bits
Καταχωρητής ειδικού σκοπού : PC (program counter)
  Αποθηκεύει τη διεύθυνση της εντολής που εκτελείται εκείνη τη στιγμή
Διευθυνσιοδότηση με χρήση PC (PC-relative addressing)
  Branches
  Νέα διεύθυνση: PC + (constant in the instruction) * 4
  beq $t0, $t1, 20
Ψεύδοαμεση διευθυνσιοδότηση (Pseudodirect addressing)
  Jumps
  Νέα διεύθυνση: PC[31:28] : (constant in the instruction) * 4
Διευθυνσιοδότηση Εντολών

## Slide 70
Περίληψη Τρόπων Διευθυνσιοδότησης

## Slide 71
Γιατί MIPS?

## Slide 72: Generic Examples of Instruction Format Widths
Variable:
Fixed:
Hybrid:
…
…
MIPS

## Slide 73: Top 10 80x86 Instructions

## Slide 74: Operand Size Usage
Support for these data sizes and types: 8-bit, 16-bit, 32-bit integers and 32-bit and 64-bit IEEE 754 floating point numbers

## Slide 75: Conditional Branch Distance
Bits of Branch Displacement
• 25% of integer branches are 2 to 4 instructions

## Slide 76: Conditional Branch Addressing
PC-relative since most branches are relatively close to the current PC
At least 8 bits suggested (128 instructions)
Compare Equal/Not Equal most important for integer programs (86%)

## Slide 77
Text Segment (252MB)
0x00400000
(0x08000000)
PC
-217
+217
bne $s0, $s1, L2
j L1
L2:
L1:
beq $s0, $s1, L1
0x10000000
(0x08200000)
(0x07fe0000)
(0x08020000)
Παράδειγμα : Απομακρυσμένες Διευθύνσεις
Τι γίνεται αν ένα branch πηγαίνει «πολύ μακρυά»;

## Slide 78
Pointer: Μια μεταβλητή, η οποία περιέχει τη διεύθυνση μιας άλλης μεταβλητής
  Αποτελεί τη HLL έκφραση της διεύθυνσης μνήμης σε γλώσσα μηχανής
Γιατί χρησιμοποιούμε δείκτες;
  Κάποιες φορές είναι ο μοναδικός τρόπος για να εκφράσουμε κάποιο υπολογισμό
  Πιο αποδοτικός και συμπτυγμένος κώδικας
Σημεία προσοχής όταν χρησιμοποιούμε δείκτες;
  Πιθανώς η μεγαλύτερη πηγή bugs
  1) Dangling reference (λόγω πρώιμης απελευθέρωσης)
  2) Memory leaks (tardy free):
    Αποτρέπουν την ύπαρξη διεργασιών που τρέχουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα μιας και απαιτούν την επανέναρξη τους
Δείκτες (Pointers)

## Slide 79
Έστω ότι η μεταβλητή c έχει την τιμή 100 και βρίσκεται στη θέση μνήμης 0x10000000
Unary operator & → δίνει τη διεύθυνση: p = &c; gives address of c to p;
  p “points to” c (p == 0x10000000)
Unary operator * → δίνει την τιμή στην οποία δείχνει ο pointer
  if p = &c => * p == 100 (Dereferencing a pointer)
Dereferencing → data transfer in assembler
  ... = ... *p ...; → load (get value from location pointed to by p)
  *p = ...; → store (put value into location pointed to by p)
C Pointer Operators

## Slide 80: Memory layout: Alignment
Τα (βασικά) δεδομένα στον MIPS πρέπει να είναι «ευθυγραμμισμένα» σε διεύθυνση που είναι πολλαπλάσιο του μήκους τους.
Λέξεις => πολ/σιο του 4, half => πολ/σιο του 2, char => πολ/σιο του 1
this word is aligned; the others are not!
address
0
4
8
12
16
20
24
31
0
7
15
23

## Slide 81
int x = 1, y = 2; /* x and y are integer variables */
int z[10]; /* an array of 10 ints, z points to start */
int *p; /* p is a pointer to an int */
x = 21; /* assigns x the new value 21 */
z[0] = 2; z[1] = 3 /* assigns 2 to the first, 3 to the next */
p = &z[0]; /* p refers to the first element of z */
p = z; /* same thing; p[i] == z[i]*/
p = p+1; /* now it points to the next element, z[1] */
p++; /* now it points to the one after that, z[2] */
*p = 4; /* assigns 4 to there, z[2] == 4*/
p = 3; /* bad idea! Absolute address! Compiler gives a warning*/
p = &x; /* p points to x, *p == 21 */
z = &y; /*illegal! array name is not a variable*/
z++; /*illegal for the same reason*/
y:
x:
p:
z[0]
z[1]
1
2
2
2
3
4
Pointer Arithmetic

## Slide 82: Constants – Constant reference
A reference to a variable (here int), which is constant. We pass the variable as a reference mainly, because references are smaller in size than the actual value, but there is a side effect and that is because it is like an alias to the actual variable. We may accidentally change the main variable through our full access to the alias, so we make it constant to prevent this side effect.
int var0 = 0;
const int * ptr1 = & var0; //const int & ptr1 = var0; in c++
*ptr1 = 8; // Error //ptr1=8; in c++
var0 = 6; // OK

## Slide 83: Constants – Constant pointers
Once a constant pointer points to a variable then it cannot point to any other variable.
int var1 = 1;
int var2 = 0;
int *const ptr2 = &var1;
ptr2 = &var2; // Error

## Slide 84: Constants – Pointer to constant
A pointer through which one cannot change the value of a variable it points is known as a pointer to constant.
int const * ptr3 = &var2;
*ptr3 = 4; // Error

## Slide 85: Constants – Constant pointer to a constant
A constant pointer to a constant is a pointer that can neither change the address it's pointing to and nor can it change the value kept at that address.
int var3 = 0;
int var4 = 0;
const int * const ptr4 = &var3;
*ptr4 = 1; // Error
ptr4 = &var4; // Error

## Slide 86: What's the difference between const int* p, int * const p and const int * const p?
You have to read pointer declarations right-to-left.
const int * p means "p is a pointer to a constant integer" — that is, you can change the pointer, you cannot change the object where it points to.
int * const p means "p is a constant pointer to an integer" — that is, you can change the integer via p, but you can't change the pointer p itself.
const int* const p means "p is a const pointer to a const int" — that is, you can't change the pointer p itself, nor can you change the integer via p.

## Slide 87: Let’s.. play!
int* - pointer to int
int const * - pointer to const int
int * const - const pointer to int
int const * const - const pointer to const int
Now the first const can be on either side of the type so:
const int * == int const *
const int * const == int const * const
int ** - pointer to pointer to int
int ** const - a const pointer to a pointer to an int
int * const * - a pointer to a const pointer to an int
int const ** - a pointer to a pointer to a const int
int * const * const - a const pointer to a const pointer to an int

## Slide 88: int const or const int ?
Η σειρά του τύπου και των qualifiers/specifiers στις C/C++ δεν έχει σημασία. Δηλαδή, όλα τα παρακάτω είναι ισοδύναμα:
const volatile unsigned long int
volatile unsigned const int long
unsigned int volatile long const

## Slide 89
Έστω ακέραιος c με τιμή 100 που βρίσκεται στη θέση μνήμης 0x10000000, p στον $a0 και x στον $s0
p = &c; /* p gets 0x10000000*/
  lui $a0,0x1000 # p = 0x10000000
x = *p; /* x gets 100 */
  lw $s0, 0($a0) # dereferencing p
*p = 200; /* c gets 200 */ addi $t0,$0,200 sw $t0, 0($a0) # dereferencing p
Assembly Code : Παράδειγμα (1)

## Slide 90
int strlen(char *s) { char *p = s; /* p points to chars */
while (*p != ’\0’) p++; /* points to next char */ return p - s; /* end - start */
}
mov $t0,$a0 lbu $t1,0($t0) /* derefence p */ beq $t1,$zero, Exit
Loop: addi $t0,$t0,1 /* p++ */ lbu $t1,0($t0) /* derefence p */ bne $t1,$zero, Loop
Exit: sub $v0,$t0,$a0 jr $ra
Assembly Code : Παράδειγμα (2)

## Slide 91: Πίνακες και Αποθήκευση στην Μνήμη
A[0]
A[1]
A[i]
I.A.
I.A. + 4
I.A. + i * 4
Μονοδιάστατος Πίνακας
int array[100]
A[99]
I.A. + 99 * 4
…
…
I.A.
I.A. + 4
I.A. + 99 * 4
Διδιάστατος Πίνακας
int array[50,100]
I.A. + (49 * 100 + 99) * 4
I.A. + 100 * 4
I.A. + (j * 100 + i) * 4
…
A[0,0]
MNHMH
…
A[0,1]
A[0,99]
A[1,0]
A[i,j]
A[49,99]
…
MNHMH

## Slide 92: Μονοδιάστατοι Πίνακες
Υπολογισμός διεύθυνσης:
Δηλώνεται ένας πίνακας array[100]; Η αρχική διεύθυνση του πίνακα (δηλαδή η διεύθυνση του πρώτου στοιχείου) βρίσκεται στην διεύθυνση I.A. (initial address). Ποιά είναι η διεύθυνση του στοιχείου array[i];
Απάντηση: address = I.A. + (i * sizeof(array element))
  Για ένα πίνακα ακεραίων, η διεύθυνση του array[I] είναι:
  address = I.A. + i * 4
  Για ένα πίνακα από χαρακτήρες (char) είναι:
  address = I.A. + i * 1

## Slide 93: Διδιάστατοι Πίνακες
Υπολογισμός διεύθυνσης:
Δηλώνεται ένας πίνακας array[nrows,ncolumns]; Η αρχική διεύθυνση του πίνακα (δηλαδή η διεύθυνση του στοιχείου array[0,0]) είναι I.A. (initial address). Ποιά είναι η διεύθυνση του στοιχείου array[j,i];
Απάντηση:
address = I.A. + (j * ncolumns * sizeof(array element))
+ (i * sizeof(array element))
Ο πρώτος όρος (j * …) αντιστοιχεί στο μέγεθος σε bytes μιάς ολόκληρης γραμμής του πίνακα, ενώ ο δεύτερος (i * …) είναι ίδιος με την περίπτωση μονοδιάστατου πίνακα.
Για τον πίνακα int array[50, 100], η διεύθυνση του array[j, i] είναι:
address = I.A. + j * 100 * 4 + i * 4
Για ένα πίνακα από χαρακτήρες (char) με τις ίδιες διαστάσεις:
address = I.A. + j * 100 * 1 + i * 1

## Slide 94
2 μέθοδοι
  Κλήση κατά τιμή (Call by Value): Ένα αντίγραφο του αντικειμένου στέλνεται στη μέθοδο/διαδικασία
  Κλήση κατά αναφορά (Call by Reference): Ένας pointer στο αντικείμενο στέλνεται στη μέθοδο/διαδικασία
Οι μεταβλητές μήκους 1 λέξης στέλνονται κατά τιμή
Τι γίνεται στην περίπτωση ενός πίνακα; π.χ. a[100]
  Pascal (call by value): Αντιγράφει 100 λέξεις του a[] στη στοίβα
  C (call by reference) : Περνά ένα pointer (1 word) που δείχνει στο a[] σε ένα καταχωρητή
Επικοινωνία Ορισμάτων (Argument Passing Options)

## Slide 95
Αυτόματα (stack allocated)
  Τοπικές μεταβλητές μιας μεθόδου/διαδικασίας
  Δημιουργούνται κατά την κλήση και απελευθερώνονται κατά την επιστροφή
  Scope = η μέθοδος/διαδικασία
Heap allocated
  Δημιουργούνται με malloc
  Πρέπει να απελευθερώνονται με free
  Αναφορές μέσω pointers
External / static
  Επιζούν για ολόκληρη την εκτέλεση του προγράμματος
Code
Static
Heap
Stack
Lifetime of Storage and Scope

## Slide 96
4 εκδόσεις μιας μεθόδου/διαδικασίας η οποία προσθέτει 2 πίνακες και αποθηκεύει το άθροισμα σε ένα 3ο πίνακα (sumarray)
  Ο 3ος πίνακας στέλνεται στη μέθοδο
  Χρήση ενός τοπικού πίνακα (στη στοίβα) για το αποτέλεσμα και πέρασμα ενός δείκτη σε αυτόν
  Ο 3ος πίνακας τοποθετείται στο heap
  Ο 3ος πίνακας ορίζεται ως static
Σκοπός του παραδείγματος είναι να δείξουμε τη χρήση των C statements, των pointers και της αντίστοιχης memory allocation.
Πίνακες, Δείκτες και Μέθοδοι/Διαδικασίες

## Slide 97
int x[100], y[100], z[100];
sumarray(x, y, z);
C calling convention :
sumarray(&x[0], &y[0], &z[0]);
Στην πραγματικότητα περνάμε pointers στους πίνακες
addi $a0,$gp,0 # x[0] starts at $gp
addi $a1,$gp,400 # y[0] above x[100]
addi $a2,$gp,800 # z[0] above y[100]
jal sumarray
Πίνακες, Δείκτες και Μέθοδοι/Διαδικασίες : Version 1

## Slide 98
void sumarray(int a[], int b[], int c[]) { int i;
for(i = 0; i < 100; i = i + 1) c[i] = a[i] + b[i];
}
addi $t0,$a0,400 # beyond end of a[] Loop: beq $a0,$t0,Exit lw $t1, 0($a0) # $t1=a[i] lw $t2, 0($a1) # $t2=b[i] add $t1,$t1,$t2 # $t1=a[i] + b[i] sw $t1, 0($a2) # c[i]=a[i] + b[i] addi $a0,$a0,4 # $a0++ addi $a1,$a1,4 # $a1++ addi $a2,$a2,4 # $a2++ j Loop Exit: jr $ra
Πίνακες, Δείκτες και Μέθοδοι/Διαδικασίες : Version 1

## Slide 99
int *sumarray(int a[],int b[]) { int i, c[100]; for(i=0;i<100;i=i+1) c[i] = a[i] + b[i]; return c; }
addi $t0,$a0,400 # beyond end of a[] addi $sp,$sp,-400 # space for c addi $t3,$sp,0 # ptr for c addi $v0,$t3,0 # $v0 = &c[0] Loop: beq $a0,$t0,Exit lw $t1, 0($a0) # $t1=a[i] lw $t2, 0($a1) # $t2=b[i] add $t1,$t1,$t2 # $t1=a[i] + b[i] sw $t1, 0($t3) # c[i]=a[i] + b[i] addi $a0,$a0,4 # $a0++ addi $a1,$a1,4 # $a1++ addi $t3,$t3,4 # $t3++ j Loop Exit: addi $sp,$sp, 400 # pop stack jr $ra
c[100]
$sp
a[100]
B[100]
Πίνακες, Δείκτες και Μέθοδοι/Διαδικασίες : Version 2

## Slide 100
int *sumarray(int a[],int b[]) { int i, c[100]; for(i=0;i<100;i=i+1) c[i] = a[i] + b[i]; return c; }
Τι πρόβλημα έχει αυτός ο κώδικας (C και κατά συνέπεια assembly);
Ο πίνακας C δηλώνεται ως τοπική (automatic) μεταβλητή στην συνάρτηση, οπότε με την λήξη της απελευθερώνεται. Κατά συνέπεια *δεν* μπορεί αν επιστραφεί ως αποτέλεσμα!
c[100]
$sp
a[100]
B[100]
Πίνακες, Δείκτες και Μέθοδοι/Διαδικασίες : Version 2

## Slide 101
int * sumarray(int a[],int b[]) { int i; int *c;
c = (int *) malloc(100); for(i=0;i<100;i=i+1) c[i] = a[i] + b[i]; return c; }
Code
Static
Heap
Stack
c[100]
Ο χώρος που δεσμεύτηκε παραμένει δεσμευμένος, μέχρι να απελευθερωθεί (freed)
  Είναι πιθανό να οδηγήσει σε memory leaks
  Java, Scheme διαθέτουν garbage collectors για να επανακτούν ελεύθερο χώρο
Πίνακες, Δείκτες και Μέθοδοι/Διαδικασίες : Version 3

## Slide 102
addi $t0,$a0,400 # beyond end of a[] addi $sp,$sp,-12 # space for regs sw $ra, 0($sp) # save $ra sw $a0, 4($sp) # save 1st arg. sw $a1, 8($sp) # save 2nd arg. addi $a0,$zero,400 jal malloc addi $t3,$v0,0 # ptr for c lw $a0, 4($sp) # restore 1st arg. lw $a1, 8($sp) # restore 2nd arg. Loop: beq $a0,$t0,Exit ... (loop as before on prior slide ) j Loop Exit: lw $ra, 0($sp) # restore $ra addi $sp, $sp, 12 # pop stack jr $ra
Πίνακες, Δείκτες και Μέθοδοι/Διαδικασίες : Version 3

## Slide 103
int * sumarray(int a[],int b[]) { int i; static int c[100]; for(i=0;i<100;i=i+1) c[i] = a[i] + b[i]; return c; }
Ο compiler δεσμεύει χώρο μια φορά για τη μέθοδο και ο χώρος επαναχρησιμοποιείται
  Θα μεταβληθεί την επόμενη φορά που θα κληθεί η sumarray
  Γιατί την αναφέρουμε; Χρησιμοποιείται στις C libraries!
Code
Static
Heap
Stack
c[100]
Πίνακες, Δείκτες και Μέθοδοι/Διαδικασίες : Version 4

## Slide 104
Επανάληψη MIPS (1)
Οι λέξεις (words) έχουν πλάτος 32 bits
Υπάρχει ένα αρχείο καταχωρητών με 32 καταχωρητές των 32 bits
Ονοματολογίες καταχωρητών: $0 - $31 ή με συμβολικά ονόματα: $zero, $at, $t0, … $sp, $ra
Ο καταχωρητής $0 έχει πάντα την τιμή 0 (μηδέν)
Ειδικός καταχωρητής: Program Counter (PC) με πλάτος 32 bits
  $zero $0 zero
  $at $1 assembler temporary register
  $v0, $v1 $2, $3 expression evaluation and function result
  $a0..$a3 $4..$7 procedure arguments
  $t0..$t7 $8..$15 temporary
  $s0..$s7 $16..$23 saved temporaries
  $t8, $t9 $24, $25 temporary
  $k0, $k1 $26, $27 used by OS Kernel
  $gp $28 global pointer
  $sp $29 stack pointer
  $fp $30 frame pointer
  $ra $31 return address (from subroutine call)

## Slide 105
Επανάληψη MIPS (2)
Συμβάσεις Χρήσης Καταχωρητών
  Ο καταχωρητής $at χρησιμοποιείται από τον συμβολομεταφραστή για την σύνθεση ψευδοεντολών.
  Οι καταχωρητές $v0, $v1 χρησιμοποιούνται για την επιστροφή τιμών από συναρτήσεις (functions)
  Οι καταχωρητές $a0..$a3 χρησιμοποιούνται για το πέρασμα παραμέτρων σε διαδικασίες και συναρτήσεις (procedures & functions)
  Οι καταχωρητές $sp και $fp χρησιμοποιούνται ώς stack pointer και frame pointer αντίστοιχα.
  Ο καταχωρητής $ra (return address) χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της διεύθυνσης επιστροφής από υπορουτίνα

## Slide 106
Επανάληψη (3)

## Slide 107
Addr. mode | Παράδειγμα | Έννοια | χρήση
Register | add r4,r3 | Regs[r4]← Regs[r4]+ Regs[r3] | a value is in register
Immediate | add r4,#3 | Regs[r4]← Regs[r4]+3 | for constants
Displacement | add r4,100(r1) | Regs[r4]← Regs[r4]+Mem[100+ Regs[r1]] | local variables
Reg. indirect | add r4,(r1) | Regs[r4]← Regs[r4]+Mem[Regs[r1]] | accessing using a pointer or comp. address
Indexed | add r4,(r1+r2) | Regs[r4]← Regs[r4]+Mem[Regs[r1]+ Regs[r2]] | array addressing (base +offset)
Direct | add r4,(1001) | Regs[r4]← Regs[r4]+Mem[1001] | addr. static data
Mem. Indirect | add r4,@(r3) | Regs[r4]← Regs[r4]+Mem[Mem[Regs[r3]]] | if R3 keeps the address of a pointer p, this yields *p
Autoincrement | add r4,(r3)+ | Regs[r4]← Regs[r4]+Mem[Regs[r3]] Regs[r3]← Regs[r3]+d | stepping through arrays within a loop; d defines size of an element
Autodecrement | add r4,-(r3) | Regs[r3]← Regs[r3]-d Regs[r4]← Regs[r4]+Mem[Regs[r3]] | similar as previous
Scaled | add r4,100(r2)[r3] | Regs[r4]← Regs[r4]+ Mem[100+Regs[r2]+Regs[r3]*d] | to index arrays
Επανάληψη : Τρόποι Διευθυνσιοδότησης

## Slide 108
Συμβάσεις Κλήσης Υπορουτινών
Παράμετροι συνάρτησης/υπορουτίνας
  Scalar τιμές (ακέραιοι, bytes, χαρακτήρες) στους καταχωρητές $a0-$a3.
  Οι μή-scalar τιμές (συμβολοσειρές, πίνακες, structures, κ.λ.π), όπως και οι υπόλοιπες παράμετροι αν είναι πάνω από 4, περνιούνται στην στοίβα
Τιμή επιστροφής συνάρτησης:
  Στους καταχωρητές $v0, $v1 (οι γλώσσες προγραμματισμού συνήθως ορίζουν μόνο μία τιμή => $v0)
Επιπλέον Υλικό

## Slide 109
Οι καταχωρητές $t0..$t9 ονομάζονται «προσωρινοί» (temporary) και ενδείκνυται για την αποθήκευση προσωρινών τιμών οι οποίες δεν απαιτείται να διατηρηθούν και μετά από μια κλήση διαδικασίας ή συνάρτησης. Εάν η διαδικασία που καλείται χρησιμοποιήσει αυτούς τους καταχωρητές, οι παλαιές τους τιμές χάνονται.
Οι καταχωρητές $s0..$s7 ονομάζονται saved και ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται για αποθήκευση τιμών που διατηρούνται για περισσότερο χρόνο και μπορούν να διατηρούν την τιμή τους και μετά από μία κλήση διαδικασίας ή συνάρτησης.
Οι καταχωρητές $t0..$t9 είναι τύπου «caller-save», ενώ οι $s0..$s7 είναι τύπου «callee-save».
Επιπλέον Υλικό

## Slide 110
Οι συναρτήσεις πρέπει να διατηρήσουν αναλλοίωτες τις τιμές των καταχωρητών τύπου callee-save ($s0-$s7).
  Εάν μεταβάλλουν κάποιους καταχωρητές τύπου callee-save, αυτοί πρέπει να σωθούν στην στοίβα κατά την έναρξη της συνάρτησης (στον «πρόλογο»), και να επαναφερθούν πριν την επιστροφή (στον «επίλογο»), ώστε μετά την επιστροφή, οι καταχωρητές αυτοί να έχουν τις παλιές τιμές τους.
Ακόμα, εάν μια συνάρτηση Α χρησιμοποιεί ένα καταχωρητή τύπου caller-save για να διατηρήσει μια τιμή πέρα από μια κλήση υπορουτίνας Β, τότε πρέπει να τον σώσει στην στοίβα πρίν την κλήση της Β και να τον επαναφέρει πριν τον ξαναχρησιμοποιήσει.
  Αυτό γιατί η υπορουτίνα Β σύμφωνα με τις συμβάσεις χρήσης καταχωρητών του MIPS, έχει δικαίωμα να πανωγράψει τους καταχωρητές τύπου caller-save.
Παρατήρηση: caller-save καταχωρητές εκτός των $t0-$t9 είναι και οι $v0, $v1, $a0-$a3, $ra (πανωγράφεται από την jal),
Επιπλέον Υλικό

## Slide 111
Η υπορουτίνα Α που καλεί (caller):
  Σώζει στην στοίβα όσους καταχωρητές «caller-save» έχει χρησιμοποιήσει και χρειάζεται την τιμή τους μετά την κλήση
  Περνάει τις παραμέτρους στους καταχωρητές $a0-$a3 ή/και στην στοίβα (ανάλογα με το πλήθος και το είδος των παραμέτρων)
  Jal function
  Επαναφέρει τους καταχωρητές «caller-save» πού είχε σώσει
Η υπορουτίνα Β που καλείται αποτελείται από τρία κομμάτια:
  Πρόλογος: κομμάτι κώδικα που κάνει διαδικαστικούς υπολογισμούς. Σώζει στην στοίβα όσους καταχωρητές «callee-save» θα χρησιμοποιηθούν στην υπορουτίνα αυτή.
  Κυρίως Σώμα: ο κώδικας της συνάρτησης/υπορουτίνας
  Επίλογος: Επαναφέρει τους καταχωρητές «callee-save» πού είχε σώσει
  Ο καταχωρήτής $ra είναι τύπου caller-save, οπότε σώζεται στο πρόλογο και επαναφέρεται στον επίλογο μόνο αν η Β καλεί κάποια συνάρτηση
Επιπλέον Υλικό

## Slide 112
Χωρίζουμε δύο είδη μεταβλητών: με σύντομη ζωή, και με μακρόχρονη ζωή. Η ζωή μιάς μεταβλητής ορίζεται ως η απόσταση από την εγγραφή στην μεταβλητή αυτή, μέχρι την τελευταία ανάγνωση αυτής της τιμής. Αν η τιμή δεν διαβάζεται (πριν πανωγραφτεί), η μεταβλητή είναι «νεκρή» και δεν χρειάζεται να καταναλώνει καταχωρητή.
Σε μια συνάρτηση όμως μας ενδιαφέρει κυρίως αν η «ζωή» της μεταβλητής επεκτείνεται και πέρα από κλήση υπορουτίνας.
  Αν ναι, τότε ή ζωή της μεταβλητής είναι «μεγάλη», και προσπαθούμε να την βάλουμε σε καταχωρητή τύπου callee-save.
  Αν όχι, τότε ή ζωή της μεταβλητής είναι «μικρή», και προσπαθούμε να την βάλουμε σε καταχωρητή τύπου caller-save.
Ετσι, αν έχω πολλές συναρτήσεις με πολλές μεταβλητές μικρής ζωής που δεν επεκτείνονται πέρα από κλήση υπορουτίνας, τις τοποθετώ όλες (όσες χωράνε) σε καταχωρητές τύπου caller-save. Αφού η ζωές των μεταβλητών δεν εκτείνονται μετά από τις κλήσεις υπορουτινών, δεν χρειάζεται να σωθούν στην στοίβα!
Επιπλέον Υλικό: Ποιόν καταχωρητή να χρησιμοποιήσω για τις μεταβλητές μου;

## Slide 113: Αναδρομική συνάρτηση factorial()
long factorial(int n)
{
if (n == 0)
return 1;
else
return(n * factorial(n-1));
}

## Slide 114: Αναδρομική συνάρτηση factorial() #1
factorial:
# Prologos: apothikeysh dieythynshs epistrofhs, kai tou orismatos
# to opoio xreiazetai kai meta thn anadromikh klhsh ths factorial
addu $sp, $sp, -8 sw $ra, 4($sp) # save return address
sw $a0, 0($sp) # save argument (n)
# Telos prologou
bgtz $a0, greater_than_zero # If we reach here, the argument is zero, and fact(0) = 1.
li $v0, 1 j epilogue

## Slide 115: Αναδρομική συνάρτηση factorial() #2
greater_than_zero: sub $a0, $a0, 1 # call factorial(n-1)
jal factorial # factorial(n-1) is in $v0
lw $v1, 0($sp) # restore n from stack
mul $v0, $v0, $v1 # multiply n * factorial(n-1)
# we are done, $v0 has the correct value
epilogue: lw $ra, 4($sp) # Epanafora ths dieythynshs
# epistrofhs
addiu $sp, $sp, 8 # Epanafora tou $sp sthn timh
# prin thn klhsh
jr $ra

## Slide 116: Παράδειγμα χρήσης καταχωρητών
Εστω οι παρακάτω δύο συναρτήσεις A και B:
Οι συμβάσεις χρήσης καταχωρητών του MIPS ορίζουν ότι το X στην A (και στην Β) θα πρέπει να περαστεί στον $a0.
Επίσης ορίζουν ότι η τιμή επιστροφής θα πρέπει να μπει στον $v0.
Ακόμα η διεύθυνση επιστροφής της συνάρτησης βρίσκεται στον καταχωρητή $ra
int Α(int x) {
int y;
y = Β(x);
y = y + x;
return y;
}
int Β(int arg) {
return arg + 5;
}

## Slide 117: Προσπάθεια Πρώτη
Α:
mov $a0, $a0 // περιττό!
jal Β
add $v0, $v0, $a0
jr $ra
Β:
addi $v0, $a0, 5
jr $ra
Η Β είναι απλή: το arg υπάρχει ήδη στον καταχωρητή $a0, οπότε το αυξάνουμε κατά 1, και γράφουμε το αποτέλεσμα στον $v0
Στην Α, η παράμετρος εισόδου x βρίσκεται στον $a0, οπότε για να περαστεί στην B βάλαμε την γραμμή που αντιγράφει το $a0 στο $a0, το οποίο προφανώς είναι περιττό
Κατόπιν, καλούμε την Β η οποία επιστρέφει το αποτέλεσμα της στον $v0
Ακολούθως προσθέτουμε το αποτέλεσμα με το $a0 και βάζουμε το αποτέλεσμα στον $v0
Η κλήση A(10) καλεί την Β(10) η οποία επιστρέφει το 15, η Α προσθέτει το 10 και επιστρέφει 25
Ο κώδικας είναι φαινομενικά σωστός
Τι θα γίνει αν αλλάξω λίγο την Β;

## Slide 118: Προσπάθεια Δεύτερη
Α: mov $a0, $a0 // περιττό!
jal Β
add $v0, $v0, $a0
jr $ra
Β: addi $a0, $a0, 5
mov $v0, $a0
jr $ra
Η Β άλλαξε λίγο: πρώτα γίνεται η αύξηση στον $a0 και μετά η αντιγραφή του αποτελέσματος στον $v0.
Ο κώδικας της Β είναι σωστός!
Αλλά υπάρχουν προβλήματα:
1) Η κλήση A(10) καλεί την Β(10) η οποία επιστρέφει το 15, η Α προσθέτει το 15 και υπολογίζει το 30 το οποίο και επιστρέφει η Α.
2) Το ίδιο συμβαίνει και για τον $ra! Το $ra στην Α δείχνει π.χ. στην main από όπου κλήθηκε. Μετά την κλήση Β αλλάζει ώστε να δείχνει στην 3η εντολή της Α. Η Β επιστρέφει σωστά, αλλά το jr $ra της Α δεν επιστρέφει στην main αλλά στην ίδια την Α.

## Slide 119: Προσπάθεια Τρίτη
Α: SAVE $a0, LOCATION
jal Β
RESTORE $a0, LOCATION
add $v0, $v0, $a0
jr $ra
Β: addi $a0, $a0, 5
mov $v0, $a0
jr $ra
Η A δημιουργεί ένα αντίγραφο του $a0 σε ένα μπλε κουτί. Κατόπιν καλεί την Β η οποία αλλάζει την τιμή του $a0 και επιστρέφει το αποτέλεσμα της (15 στην περίπτωση της κλήσης Α(10)) στον $v0 και επιστρέφει στην Α.
Η Α επαναφέρει την παλιά τιμή του $a0 (10) από το μπλε κουτί, και τώρα η πρόσθεση είναι σωστή και υπολογίζει 15 + 10 = 25 το οποίο και γράφεται στον $v0.
Ο κώδικας της A υπολογίζει πλέον το σωστό αποτέλεσμα ανεξάρτητα πως θα γραφτεί η Β!
Το SAVE γίνεται πριν την κλήση της συνάρτησης που φοβόμαστε
Το RESTORE γίνεται μετά την κλήση και πριν την χρήση του καταχωρητή που χρειαζόμαστε

## Slide 120: Προσπάθεια Τρίτη++
Α: SAVE $ra, LOC-ra
SAVE $a0, LOCATION
jal Β
RESTORE $a0, LOCATION
add $v0, $v0, $a0
RESTORE $ra, LOC-ra
jr $ra
Β: addi $a0, $a0, 5
mov $v0, $a0
jr $ra
Το ίδιο πρέπει να γίνει και για τον $ra!!!
Σε ένα άλλο πορτοκαλί κουτί η A δημιουργεί ένα αντίγραφο του $ra
H A καλεί όποια συνάρτηση χρειάζεται (την Β στο συγκεκριμένο παράδειγμα)
Η Α επαναφέρει την παλιά τιμή του $ra από το πορτοκαλί κουτί, και τώρα η διεύθυνση επιστροφής είναι σωστή και δείχνει σε όποιον κάλεσε την Α.
Τώρα πια ο κώδικας της A λειτουργεί σωστά υπολογίζει το σωστό αποτέλεσμα ανεξάρτητα πως θα γραφτεί η Β και επιστρέφει σωστά σε όποιον την κάλεσε!

## Slide 121: Εξήγηση 3ης Προσπάθειας
Α: SAVE $ra, LOC-ra
SAVE $a0, LOCATION
jal Β
RESTORE $a0, LOCATION
add $v0, $v0, $a0
RESTORE $ra, LOC-ra
jr $ra
Β: addi $a0, $a0, 5
mov $v0, $a0
jr $ra
Η Α δεν γνωρίζει αν η Β όπως έχει γραφτεί θα χρησιμοποιήσει ή όχι κάποιους καταχωρητές. Δεν υπάρχει καμμία εγγύηση για κάτι τέτοιο. Όπως και να γράψω την Β είναι σωστό.
Συνεπώς, η Α θεωρεί ότι οτιδήποτε χρήσιμο για την ίδια (ο $a0) μπορεί να καταστραφεί από την Β.
Ο $ra είναι άλλη περίπτωση: ανεξάρτητα πως θα γράψω την Β (ακόμα και για κενή Β), το $ra πανωγράφεται από την ίδια την Α όταν εκτελείται η εντολή jal B!

## Slide 122: Γενικός Τρόπος γραφής κώδικα
Α: SAVE $ra, LOCATION-ra
SAVE $a0, LOCATION
jal Β
RESTORE $a0, LOCATION
add $v0, $v0, $a0
RESTORE $ra, LOCATION-ra
jr $ra
Β:
addi $a0, $a0, 5
mov $v0, $a0
jr $ra
Κάθε συνάρτηση έχει Πρόλογο, Σώμα, Επίλογο. Ο πρόλογος μπορεί να είναι κενός (όπως στην περίπτωση της Β).
Γράφουμε πρώτα το Σώμα, και μετά γεμίζουμε Πρόλογο και Επίλογο (όταν ξέρουμε τι χρειαζόμαστε όπως θα δούμε παρακάτω).
Πρέπει να συζητήσουμε:
γιατί το Μπλέ και το Πορτοκαλί κουτάκι είναι διαφορετικά;
που βρίσκονται τα κουτάκια αυτά;
Υπάρχουν άλλες επιλογές για να γράψω κώδικα;
Πρόλογος
Σώμα
Επίλογος
Πρόλογος
Σώμα
Επίλογος

## Slide 123: Συζήτηση
Δυο τύποι SAVE/RESTORE
Αυτά που αφορούν πρόλογο/επίλογο (μόνο το $ra στο προηγούμενο παράδειγμα)
Τα άλλα που αφορούν καταχωρητές και τιμές που χρησιμοποιώ στο σώμα συνάρτησης
Που βρίσκονται τα κουτάκια αυτά; Πως γίνεται το SAVE/RESTORE;
Ο χώρος θα πρέπει να είναι σε ιδιωτικό για την κάθε συνάρτηση μέρος
Σε περίπτωση αναδρομικής συνάρτησης θα πρέπει να έχω πολλές τέτοιες θέσεις (μία για κάθε ενεργοποίηση της συνάρτησης)
Συνεπώς θα πρέπει να είναι στην στοίβα. Οπότε SAVE = Push, Restore = Pop
Στοίβα συστήματος στον MIPS
Υλοποιείται με τoν $sp (η στοίβα μεγαλώνει προς τα κάτω)
Push($a0) => ακολουθία: addui $sp, $sp, -4 ; sw $a0, 0($sp)
Pop($a0) => ακολουθία: lw $a0, 0($sp) ; addui $sp, $sp, 4

## Slide 124: Ο τελικός κώδικας της Α
Α: addui $sp, $sp, -8
sw $ra, 0($sp) //push
sw $a0, 4($sp) //push
jal Β
lw $a0, 4($sp) //pop
add $v0, $v0, $a0
lw $ra, 0($sp) //pop
addui $sp, $sp, 8
jr $ra
Χρειαζόμαστε 2 λέξεις στην στοίβα
Στο offset 0 από τον $sp θα αποθηκευτεί ο $ra και σε offset 4 ο $a0
Η πρώτη εντολή του Προλόγου (addui) δημιουργεί τον χώρο κουνώντας τον $sp προς τα κάτω
Κατόπιν μπορούμε αν γράψουμε τον $ra υλοποιώντας το δεύτερο μισό της push
Ανάλογα αποθηκεύεται και ο $a0
Η επαναφορά του $a0 είναι απλά ένα lw
Η επαναφορά του $sp στην αρχική του θέση γίνεται στο τέλος του Επιλόγου αμέσως πριν το jr $ra.
Πρόλογος
Σώμα
Επίλογος

## Slide 125: Μια άλλη προσέγγιση;
Β: addui $sp, $sp, -4
sw $a0, 0($sp) //push
addi $a0, $a0, 5
mov $v0, $a0
lw $a0, 0($sp) //pop
addui $sp, $sp, 4
jr $ra
Α: addui $sp, $sp, -4
sw $ra, 0($sp) //push
jal Β
add $v0, $v0, $a0
lw $ra, 0($sp) //pop
addui $sp, $sp, 4
jr $ra
Τι αν η Β εγγυόταν ότι δεν θα άλλαζε κανένα καταχωρητή;
Η Β σώζει και επαναφέρει τον $a0, οπότε η Α δεν βλέπει αλλαγή!
Ομοίως και η Α πρέπει να δώσει την ίδια εγγύηση σε όποιον την καλεί! Αλλά δεν χρησιμοποιεί άλλον καταχωρητή, οπότε είναι ΟΚ.
Η τεχνική αυτή λέγεται callee-save, διότι η καλούμενη συνάρτηση έχει την υποχρέωση να κάνει όλη την δουλειά.
Η προηγούμενη τεχνική λέγεται caller-save διότι η συνάρτηση που καλεί πρέπει να σώσει τις ενδιαφέρουσες τιμές
Τα πορτοκαλί τί είναι; (Callee-save!)

## Slide 126: Caller/Callee Save
Callee-Save
Η κάθε συνάρτηση εγγυάται ότι δεν θα αλλάξει κανένα καταχωρητή (εκτός π.χ. του $v0)
Απλούστερο:
  Στον πρόλογο σώζω όλους τους καταχωρητές που χρησιμοποιώ
  Στον επίλογο επαναφέρω την παλιά τιμή τους
Caller-Save
Οι συναρτήσεις δεν εγγυόνται τίποτα σε αυτόν που τις καλεί
Πλήρης ελευθερία χρήσης καταχωρητων
Είναι πιο αποτελεσματικό (;)
Πρέπει να σώζω μόνο ότι επηρρεάζεται από κλήσεις συναρτήσεων => όχι όλους τους καταχωρητές.
  Εντός του σώματος της συνάρτησης

## Slide 127: Caller/Callee Save
Πότε συμφέρει το ένα και πότε το άλλο;
Το να εγγυόμαι στους άλλους ότι δεν θα αλλάξω τίποτα είναι σημαντική ευθύνη
Το να μην έχω εγγυήσεις κάνει την ζωή μου πιο δύσκολη.
Ιδανικά;
Υπάρχουν περιπτώσεις που σε προσέγγιση caller-save δεν χρειάζεται να σώσω τους καταχωρητές που χρησιμοποιώ
Όταν η «ζωή» της τιμής που βρίσκεται στον καταχωρητή δεν διασταυρώνεται με κλήση συνάρτησης:
  addi $t3, $a2, 4
  xor $a0, $t3, $a1
  jal B
  …
  addi $t3, $v0, 5
Η τιμή στον $t3 δεν χρειάζεται μετά την κλήση της Β, οπότε δεν χρειάζεται save/restore

## Slide 128: Το καλύτερο και από τις δύο προσεγγίσεις;;;
Οι συμβάσεις του MIPS χωρίζουν τους καταχωρητές σε δύο ομάδες
Callee-save ($s0-$s7)
Caller-save ($t0-$t9)
Η κάθε συνάρτηση δίνει εγγύηση ότι δεν θα αλλάξει τους $s0-$s7
Η κάθε συνάρτηση μπορεί να αλλάξει τους υπόλοιπους καταχωρητές: $t0-$t7, $a0-$a3, $v0, $v1, $at, $ra
Απλή στρατηγική χρήσης:
Για καταχωρητή που η ζωή του «διασταυρώνεται» με κλήση συνάρτησης  χρήση $s_ (με save/restore σε πρόλογο/επίλογο)
Για καταχωρητή που χρησιμοποιείται χωρίς να «διασταυρώνεται» με κλήση συνάρτησης  χρήση $t_ (με save/restore σε πρόλογο/επίλογο)

## Slide 129: Η Α με χρήση Calee-save καταχωρητών
Α: addui $sp, $sp, -8
sw $ra, 0($sp) //push
sw $s0, 4($sp) //push
move $s0, $a0
jal Β
add $v0, $v0, $s0
lw $s0, 4($sp) //pop
lw $ra, 0($sp) //pop
addui $sp, $sp, 8
jr $ra
Χρειαζόμαστε 2 λέξεις στην στοίβα
Στο offset 0 από τον $sp θα αποθηκευτεί ο $ra και σε offset 4 ο $s0
Στον Πρόλογο δημιουργώ χώρο και αποθηκεύω $ra και $s0
Αρχικά στο σώμα δημιουργώ αντίγραφο του $a0 στον $s0 και στην συνέχεια χρησιμοποιώ τον $s0 για να αναφερθώ στο όρισμα X της Α
Στον Επίλογο γίνεται η επαναφορά των$s0 και $ra και η επαναφορά του $sp στην αρχική του θέση
Πρόλογος
Σώμα
Επίλογος

## Slide 130: Η Αloop
int Aloop(int X, int N) {
int y = 0, i;
for (i=N; i>0; i--) {
y = B(X) + y;
}
return y;
}
H Aloop καλεί Ν φορές την Β(X) και αθροίζει το αποτέλεσμα.
--δεν εξετάζουμε αν η Aloop έχει έννοια ή μπορεί να γραφτεί αλλιώς—
Η «ζωή» της y εκτείνεται πέρα της κλήσης της Β.
Η «ζωή» της Χ εκτείνεται πέρα της κλήσης της Β.
Η «ζωή» της i εκτείνεται πέρα της κλήσης της Β.

## Slide 131: Η Aloop με Callee-save καταχωρητές
Αloop:addui $sp, $sp, -16
sw $ra, 0($sp) //push
sw $s0, 4($sp) //push
sw $s1, 8($sp) //push
sw $s2, 12($sp) //push
lw $s2, 12($sp) //pop
lw $s1, 8($sp) //pop
lw $s0, 4($sp) //pop
lw $ra, 0($sp) //pop
addui $sp, $sp, 16
jr $ra
move $s0, $a0 // X
move $s1, $a1 // I = N
move $s2, $zero // y
Loop: move $a0, $s0 // B’s arg
jal Β
add $s2, $v0, $s2
addi $s1, $s1, -1
bnez $s1, Loop
move $v0, $s2
Εδώ η Aloop υλοποιείται με χρήση saved καταχωρητών ($s0, $s1, $s2).
Τρεις τιμές πρέπει να «επιβιώσουν» μετά την κλήση της Β, το Χ (στον $s0), το i (στον $s1) και το y (στον $s2).
Για να γίνει η κλήση B(X) πρέπει να αντιγράψουμε τον $s0 στον $a0
ΣΥΝΟΛΟ SAVE/RESTORE
= 4 / 4

## Slide 132: Η Aloop με Caller-save καταχωρητές
Αloop:addui $sp, $sp, -16
sw $ra, 0($sp) //push
lw $ra, 0($sp) //pop
addui $sp, $sp, 16
jr $ra
Loop: sw $a0, 4($sp) //push
sw $a1, 8($sp) //push
sw $t0, 12($sp) //push
jal Β
lw $a0, 4($sp) //pop
lw $t0, 12($sp) //pop
add $t0, $v0, $t0
lw $a1, 8($sp) //pop
addi $a1, $a1, -1
bnez $a1, Loop
move $v0, $t0
Εδώ η Aloop υλοποιείται με χρήση temporary καταχωρητών ($t0, $a0, $a1)
Τρεις τιμές πρέπει να «επιβιώσουν» μετά την κλήση της Β, το Χ (στον $a0), το i (στον $a1) και το y (στον $t0)
ΣΥΝΟΛΟ SAVE/RESTORE
= 3*N+1 / 3*N+1

## Slide 133: Η Αloop2
int Aloop2(int X, int N) {
int y;
for (i=N, i>0; i--) {
y = X + i;
X = B(y);
}
return i;
}
H Aloop2 καλεί Ν φορές την Β(X) με παράμετρο το (X + i), και βάζει το αποτέλεσμα στην Χ
Η «ζωή» της y δεν εκτείνεται πέρα της κλήσης της Β.
Η «ζωή» της Χ δεν εκτείνεται πέρα της κλήσης της Β (ξεκινάει μετά την Β και χρησιμοποιείται πριν την Β!)
Η «ζωή» της i εκτείνεται πέρα της κλήσης της Β.

## Slide 134: Με Callee-save καταχωρητές
Αloop2:addui $sp, $sp, -16
sw $ra, 0($sp) //push
sw $s0, 4($sp) //push
sw $s1, 8($sp) //push
sw $s2, 12($sp) //push
lw $s2, 12($sp) //pop
lw $s1, 8($sp) //pop
lw $s0, 4($sp) //pop
lw $ra, 0($sp) //pop
addui $sp, $sp, 16
jr $ra
move $s0, $a0 // X
move $s1, $a1 // i = N
Loop: add $a0, $s0, $s1 //
jal Β
move $s0, $v0
addi $s1, $s1, -1
bnez $s1, Loop
move $v0, $s1
Εδώ η Aloop2 υλοποιείται με χρήση saved καταχωρητών ($s0, $s1, $s2)
Τρεις τιμές πρέπει να «επιβιώσουν» μετά την κλήση της Β, το Χ (στον $s0), το Ν (στον $s1) και το y (στον $s2)
Για να γίνει η κλήση B(X) πρέπει να αντιγράψουμε τον $s0 στον $a0
ΣΥΝΟΛΟ SAVE/RESTORE
= 4 / 4

## Slide 135: Με Caller-save καταχωρητές
Αloop2:addui $sp, $sp, -8
sw $ra, 0($sp) //push
lw $ra, 0($sp) //pop
addui $sp, $sp, 8
jr $ra
move $t0, $a1 // i=N
Loop: sw $t0, 4($sp) //push i
add $a0, $t1, $t0 // X+i
jal Β
lw $t0, 4($sp) //pop
move $t1, $v0
addi $t0, $t0, -1
bnez $t0, Loop
move $v0, $t0
Εδώ η Aloop2 υλοποιείται με χρήση temporary καταχωρητών ($t0, $a0, $a1)
Η μία τιμή που πρέπει να «επιβιώσει» μετά την κλήση της Β, το i, βρίσκεται στον $t0 ο οποίος πρέπει να σωθεί και να επαναφερθεί. Το Χ αποθηκεύθεται στον $t1 το οποίο δεν χρειάζεται να σωθεί.
ΣΥΝΟΛΟ SAVE/RESTORE
= N+1 / N+1

## Slide 136: Με Caller- και Callee-save καταχωρητές
Αloop2:addui $sp, $sp, -8
sw $ra, 0($sp) //push
sw $s0, 4($sp) //push
lw $s0, 4($sp) //pop
lw $ra, 0($sp) //pop
addui $sp, $sp, 8
jr $ra
move $s0, $a1 // i=N
Loop: add $a0, $t1, $s0
jal Β
move $t1, $v0
addi $s0, $s0, -1
bnez $s0, Loop
move $v0, $s0
Εδώ η Aloop2 υλοποιείται με χρήση και temporary ($a0 για το y) και saved καταχωρητών ($s0 για το i)
Η μία τιμή που πρέπει να «επιβιώσει» μετά την κλήση της Β, το i, βρίσκεται στον $s0 οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Το Χ αποθηκεύθεται στον $t1 το οποίο δεν χρειάζεται να σωθεί
ΣΥΝΟΛΟ SAVE/RESTORE
= 2 / 2

## Slide 137: Ακόμα καλύτερα!
Αloop2:addui $sp, $sp, -8
sw $ra, 0($sp) //push
sw $s0, 4($sp) //push
lw $s0, 4($sp) //pop
lw $ra, 0($sp) //pop
addui $sp, $sp, 8
jr $ra
move $s0, $a1 // i=N
Loop: add $a0, $v0, $s0
jal Β
addi $s0, $s0, -1
bnez $s0, Loop
move $v0, $s0
Το Χ αποθηκεύθεται στον $v0 και δεν χρειάζεται η move
ΣΥΝΟΛΟ SAVE/RESTORE
= 2 / 2
Σύνολο εντολών:
Στατικές (πρόγραμμα) 13
Δυναμικές: 4*Ν+9
Ο μικρότερος και αποδοτικότερος κώδικας!